## Slide 1
TI-S2 2526
LoRa logo: Source: Semtech 2017
Meets
Image: Source: https://mqtt.org

## Slide 2: Disclaimer
Alle code in deze slides is wat we ‘slideware’ noemen – handig om concepten uit te leggen, maar niet altijd praktisch in het echte leven. Op GitHub vinden jullie relevantere code voorbeelden, maar die passen (vaak) niet op slides.

## Slide 3: Planning
Korte toelichting over MQTT
Werkt je end node nog?
Aan de slag!

## Slide 4: Wat is MQTT?
MQTT is een lichtgewicht communicatieprotocol voor het uitwisselen van berichten tussen apparaten en applicaties.
Het protocol is speciaal wordt veel toegepast bij IoT-toepassingen.
Belangrijke eigenschappen:
werkt volgens het publish/subscribe-model
gebruikt een broker als centraal tussenstation
zeer geschikt voor sensordata
eenvoudig te koppelen aan dashboards, databases en software
Image: Source: https://mqtt.org

## Slide 5: MQTT Publish / Subscribe Architecture
Image: Source: https://mqtt.org
Notes: Een sensor meet temperatuur en verstuurt deze niet direct naar één programma, maar publiceert de waarde op een MQTT-topic.
https://mqtt.org

## Slide 6: Hoe werkt MQTT in de praktijk?
Bij MQTT zijn er drie hoofdrollen:
Publisher: verstuurt berichten, bijvoorbeeld een sensor of bridge
Broker: ontvangt en verspreidt berichten, bijvoorbeeld Mosquitto
Subscriber: luistert naar berichten op een bepaald topic
Voorbeeld van een topic:
hu/ti/lora/device01/temperature
Notes: Een applicatie kan zich abonneren op dit topic en ontvangt automatisch nieuwe temperatuurmetingen zodra die binnenkomen.
Voordeel: Zenders en ontvangers hoeven elkaar niet direct te kennen. Daardoor is het systeem flexibel en schaalbaar.

## Slide 7: Wat bedoelen we met een API?
Een API is een afgesproken manier waarop software met andere software communiceert.
Bij MQTT is die “API” vaak de structuur van:
de brokerverbinding
de topics
het berichtformaat (meestal JSON)

## Slide 8: Python en MQTT-integratie
Met Python kunnen we eenvoudig verbinden met een MQTT-broker, berichten ontvangen en de data verwerken.
De stappen die wij gaan doorlopen:
verbinden met de MQTT-broker
subscriben op een topic
JSON-data uitlezen
waarden verwerken of omrekenen
resultaat tonen in de console

## Slide 9: En dan nu.. Aan de slag!
Werkt je (Raspberry Pi Pico W) LoRa end node nog?
Maak een MQTT integratie aan
Test de MQTT service
Maak een Python integratie